## Slide 1: CARTE MERE
Hugo Descoubes - Juin 2013
Architecture et Technologie des Ordinateurs

## Slide 2
CARTE MERE
Le principal rôle d’une carte mère est d’interconnecter les principaux éléments constitutifs d’un processeur travaillant autour d’un CPU. Elle embarque le plus souvent quelques périphériques standards (contrôleur réseau Ethernet, codec audio, I/O héritées …) :
Structure – Architecture Core2 – Réseaux de Com. – Evolutions - Conseils
Peripherals
Buses
Slot
Slot
Slot
Mother Board
Slot
Central
Processing
Unit
Peripherals
Buses
Memory

## Slide 3
CARTE MERE
Elle est également chargée de répartir les alimentations et les références d’horloge des différents composants embarqués.
Structure – Architecture Core2 – Réseaux de Com. – Evolutions - Conseils
Peripherals
Buses
Memory
Slot
Slot
Slot
New Peripheral
Mother Board
Slot
Central
Processing
Unit
Clock
Power

## Slide 4
CARTE MERE
En 2012, le Taïwanais ASUS (ASUSTeK Computer, Inc) est le leader du marché dans le design de carte mère avec plus de 30% du marché (autres principaux acteurs : MSI, Gigabyte, Intel …). Il fournit notamment des solutions pour Apple, HP et Dell.
Structure – Architecture Core2 – Réseaux de Com. – Evolutions - Conseils
Juste pour information, étudions la référence d’une carte mère ASUS. Exemple de carte mère pour GPP Intel :
P8H61-MLX
P = Intel
8 = Famille GPP = Corei7/5/3
H61 = Chipset H61 Intel
MLX = différents jeu de périphériques embarqués, slots…

## Slide 5
CARTE MERE
Intéressons-nous à l’architecture d’une carte mère Intel Dell de 2006. CPU Core2 socket LGA 775 (boîtier) et chipset G31 Express :
Structure – Architecture Core2 – Réseaux de Com. – Evolutions – Conseils
 NorthBridge
 SouthBridge  Chipset

## Slide 6
CARTE MERE
Le northBridge est un composant matériel servant de passerelle entre CPU et fonctions matérielles rapides (mémoire principale et vidéo):
Structure – Architecture Core2 – Réseaux de Com. – Evolutions – Conseils
 NorthBridge
 SouthBridge  Chipset
CPU
FSB Front-Side Bus
NorthBridge
Main
Memory
DDR
VGA
PCIe
Graphical
Les fonctions interfacées étant exigeantes en bande passante, les bus de communications utilisés sont des bus parallèles relativement larges (DRR bus, FSB, PCIe x16).

## Slide 7
CARTE MERE
Le southBridge est un composant matériel servant de passerelle entre northBridge et interfaces ‘’plus lentes’’ (PCI, USB, S-ATA…):
Structure – Architecture Core2 – Réseaux de Com. – Evolutions – Conseils
 NorthBridge
 SouthBridge  Chipset
CPU
FSB Front-Side Bus
NorthBridge
SouthBridge
DMI Direct Media Interface
PCI
USB
BIOS
Legacy
S-ATA
Audio
…
Main
Memory
DDR
VGA
PCIe
PS/2
serial
parallel
Hard Disk
connectors
Graphical
LPC

## Slide 8
CARTE MERE
Observons l’architecture interne du southBridge de la carte mère Dell étudiée (ICH7). Il sert de passerelles de protocole à protocole :
Structure – Architecture Core2 – Réseaux de Com. – Evolutions – Conseils
 NorthBridge
 SouthBridge  Chipset
http://www.intel.com

## Slide 9
CARTE MERE
On appel Chipset (jeu de composants) l’ensemble northBridge et southBridge. Intel étant leader sur le marché des GPP, il l’est également sur celui des chipsets :
Structure – Architecture Core2 – Réseaux de Com. – Evolutions – Conseils
 NorthBridge
 SouthBridge  Chipset
CPU
FSB Front-Side Bus
NorthBridge
SouthBridge
DMI Direct Media Interface
PCI
USB
BIOS
Legacy
S-ATA
Audio
…
Main
Memory
DDR
VGA
PCIe
PS/2
serial
parallel
Hard Disk
connectors
Chipset
Graphical
LPC

## Slide 10
CARTE MERE
Structure – Architecture Core2 – Réseaux de Com. – Evolutions - Conseils
http://www.intel.com
Chipset
NorthBridge
Graphical Memory Controller Hub
SouthBridge
Integrated Controller Hub
Carte Graphique Externe sur PCIe
Mémoire Principale
Legacy
Interface

## Slide 11
CARTE MERE
Observons l’architecture d’une carte mère Intel Dell de 2006. CPU Core2 socket LGA 775 (boîtier) et chipset G31 Express :
Structure – Architecture Core2 – Réseaux de Com. – Evolutions – Conseils
 NorthBridge
 SouthBridge  Chipset
CPU
Chipset
Super I/O
Flash
BIOS
Clock
Audio
Codec
Slots DDR
LAN
SATA
Slot PCIe x16
Slots PCI
Jack 3.5
RJ45
USB
VGA
Parallel
Serial

## Slide 12
CARTE MERE
La notion de connectivité et de réseaux de communications est un aspect essentiel dans le domaine des systèmes et architectures matérielles. Tout système et fonctions internes à celui-ci ont la nécessité de communiquer entre eux. Dans ce domaine de très nombreux standards et protocoles existent :
Structure – Architecture Core2 – Réseaux de Com. – Evolutions – Conseils
 Connectivité
 Bus pour PCB  Réseaux Informatique
System A
Chip1
Chip2
Chip3
System B
Chip4
Chip6
Chip5
Chip7

## Slide 13
CARTE MERE
Les réseaux et bus de communications filaires peuvent être classés en 3 grandes familles. Un bus est une topologie à part entière des réseaux. Elle est extrêmement rencontrée dans le monde des systèmes numériques :
Structure – Architecture Core2 – Réseaux de Com. – Evolutions – Conseils
 Connectivité
 Bus pour PCB  Réseaux Informatique

## Slide 14
CARTE MERE
Structure – Architecture Core2 – Réseaux de Com. – Evolutions – Conseils
 Connectivité
 Bus pour PCB  Réseaux Informatique
Les bus de communication peuvent être classés en deux sous familles. Les bus parallèles et séries. Nous pouvons également trouver des solutions mixtes parallèle/série. Mise en parallèle de liens série (ex : PCI-e, Ethernet 1Gb/s, DisplayPort …) :
Débit payload (données utiles) élevé
Coût matériel élevé (conducteurs, connectiques, cuivre …)
Nombre broches élevé côté composant
Encombrement et problèmes de routage
…
Bus série
Bus Parallèle

## Slide 15
CARTE MERE
Structure – Architecture Core2 – Réseaux de Com. – Evolutions – Conseils
 Connectivité
 Bus pour PCB  Réseaux Informatique
Les bus de fond de panier, inter-cartes (PCIe, PCI, VME…) ou inter-composants (FSB, DMI, LPC, SPI, I2C…) sont des bus implémentés le plus souvent directement sur le PCB (Printed Circuit Board) avec des distances d’interconnexion très courtes. Ils ne respectent généralement pas le modèle OSI. Certains d’entre eux autorisent des débits extrêmement importants (FSB, PCIe, SRIO, S-ATA …).

## Slide 16
CARTE MERE
Structure – Architecture Core2 – Réseaux de Com. – Evolutions – Conseils
 Connectivité
 Bus pour PCB  Réseaux Informatique
Les réseaux informatiques (computer network) servent d’interface de communication avec un ordinateur. Ils s’adaptent donc le plus souvent aux standards rencontrés sur les ordinateurs grand public. Les protocoles filaires dédiés aux applications vidéos (HDMI, DisplayPort, DVI, VGA …) restent spécifiques aux contraintes imposées par les applications vidéos et n’ont pas vocation à être polyvalents.

## Slide 17
CARTE MERE
Structure – Architecture Core2 – Réseaux de Com. – Evolutions – Conseils
Observons les évolutions des architectures de carte mère depuis les technologies core2. Observons succinctement une carte mère ASUS P8B75-M pour corei7 :
http://fr.asus.com

## Slide 18
CARTE MERE
Structure – Architecture Core2 – Réseaux de Com. – Evolutions – Conseils
http://www.intel.com
SouthBridge
Integrated Controller Hub
Slots
Legacy
Interface
BIOS
CPU Corei7
northBridge intégré
Carte Graphique Externe sur PCIe

## Slide 19
CARTE MERE
Structure – Architecture Core2 – Réseaux de Com. – Evolutions – Conseils
La gamme Corei7 Sandy Bridge de Intel embarque notamment le northBridge (interface PCIe, interface mémoire principale et sortie vidéo) :
http://www.presence-pc.com
Display
DMI
Miscellaneaous I/O
(PCIe, DMM..)

## Slide 20
CARTE MERE
Structure – Architecture Core2 – Réseaux de Com. – Evolutions – Conseils
L’architecture des cartes mères tend de plus en plus à se simplifier pour migrer vers des solutions intégrées :
hp://fr.asus.com
CPU
southBridge
Référence

## Slide 21
CARTE MERE
Structure – Architecture Core2 – Réseaux de Com. – Evolutions – Conseils
Voici maintenant juste quelques petits conseils si vous souhaitez installer un Windows sur votre machine. Pour les Linuxiens, croisez les doigts que votre matériel soit reconnu .
Installer votre Windows puis lancer une mise à jour (si contrôleur réseau reconnu).
Vérifier via le gestionnaire de périphériques que votre matériel soit bien reconnu. Vous aurez peut-être de mauvaises surprises.
Si durant l’achat de votre machine, un CD de drivers était fourni, utilisez-le et réinstaller les drivers. A garder très précieusement.
Sinon, rechercher les drivers sur internet

## Slide 22
CARTE MERE
Structure – Architecture Core2 – Réseaux de Com. – Evolutions – Conseils
Prenons l’exemple de notre carte mère ASUS P8B75-M (référence sur la carte mère)
http://support.asus.com/download

## Slide 23
CARTE MERE
Structure – Architecture Core2 – Réseaux de Com. – Evolutions – Conseils

## Slide 24
CARTE MERE
Structure – Architecture Core2 – Réseaux de Com. – Evolutions – Conseils
D’ailleurs, même si votre matériel est reconnu, tentez une réinstallation des drivers. Cela ne coûte rien sinon une petite heure. Des mises à jours ont peut-être été mises en ligne.
Ensuite commencez l’installation de vos logiciels (JAVA, Flash, nouveau navigateur  ...)

## Slide 25
CARTE MERE
Structure – Architecture Core2 – Réseaux de Com. – Evolutions – Conseils
Dans la suite de ce cours, nous allons nous attarder et voir plus en détail deux éléments clés de l’architecture d’un ordinateur, à savoir le CPU et les mécanismes de gestion mémoire. Nous nous intéresserons principalement aux architectures Intel :
CPU (Architectures, jeux d’instruction, mécanismes d’optimisation..)
Mémoire (Registres, caches processeur, mémoire principale, segmentation, pagination, protection..)
CPU
Main
Memory
Bridge
Transparency
Cache
Transparency

## Slide 26: Merci de votre attention !