## Slide 1: MEMOIRE
Hugo Descoubes - Juin 2013
Architecture et Technologie des Ordinateurs

## Slide 2
MEMOIRE
Introduction – Hiérarchie – MMU – Mem. Cache – Mem. Principale – Mem. Masse
 Volatile et Non-volatile
 Morte et Vive
 Adressable par octet
Une mémoire peut être classée sous plusieurs critères comme la volatilité (volatile, non-volatile), l’accessibilité (accès aléatoire RAM ou séquentiel), l’adressage (par octet ou associatif), la capacité, les performances ... Intéressons-nous à certains de ces critères :
Mémoire Volatile : se dit d’une mémoire ne gardant pas les informations stockées (données ou code) en cas de perte de l’alimentation. Prenons l’exemple de la mémoire principale (SDRAM, DDRAM), mémoires cache, registres processeur.
Mémoire Non-volatile : se dit donc d’une mémoire gardant les informations stockées (données ou code) en cas de perte de l’alimentation. Prenons l’exemple des mémoires de stockage de masse (disque dur, SD-card, DVD, CD, Blue-Ray…), du BIOS…

## Slide 3
MEMOIRE
Introduction – Hiérarchie – MMU – Mem. Cache – Mem. Principale – Mem. Masse
 Volatile et Non-volatile
 Morte et Vive
 Adressable par octet
Mémoire Morte : Mémoire morte ou ROM (Read Only Memory) se dit d’une mémoire non-volatile accessible qu’en lecture qui donc préprogrammée. Prenons l’exemple du BIOS, du séquenceur microcode MSROM dans les architectures Nehalem et Sandy Bridge, de nombreux systèmes embarqués…
Mémoire Vive : Mémoire vive ou RAM (Random Access Memory – accès n’importe quelle case sur un temps quasiment fixe) se dit généralement d’une mémoire volatile accessible en lecture et écriture. Par exemple la mémoire principale (SDRAM, DDRAM) d’un ordinateur. Néanmoins, beaucoup d’ambiguïté et d’abus de langage existent autour des termes RAM, vive, ROM … amenant très souvent à des maladresses et incompréhensions.

## Slide 4
MEMOIRE
Introduction – Hiérarchie – MMU – Mem. Cache – Mem. Principale – Mem. Masse
 Volatile et Non-volatile
 Morte et Vive
 Adressable par octet
Mémoire Adressable par octet : Beaucoup de familles mémoire sur ordinateur ou sur processeur embarqué (MCU, DSP, SoC) sont dîtes adressables par octet. Cela signifie qu’à chaque adresse mémoire correspond 1 octet. Prenons 2 exemples de mapping mémoire sur 16bits d’adresse et 32bits d’adresse :
216-1= 65535
0
0xFFFF
0x0000
1 byte
…
…
Memory 64Kb
Address 16bits
232-1= 4294967295
0
0xFFFFFFFF
0x000000000
1 byte
…
…
Memory 4Gb
Address 32bits

## Slide 5
MEMOIRE
Introduction – Hiérarchie – MMU – Mem. Cache – Mem. Principale – Mem. Masse
Sur beaucoup de processeurs modernes (GPP, GPU, SoC, MCU, DSP …), la mémoire est le plus souvent hiérarchisée est peut représenter par un modèle en couche :
Speed
+
-
Size
+
-
Chart: 
| System
Mass Storage (Hard Disk, SD, DVD, Blue-Ray...) | 10
Main Memory (SDRAM, DDRAM...) | 10
Cache (L1D/L1P, L2, L3, Cacheable Main Memory) | 10
Core Registers | 10

## Slide 6
MEMOIRE
Introduction – Hiérarchie – MMU – Mem. Cache – Mem. Principale – Mem. Masse
Rappelons également que les technologies d’intégration des différents niveaux mémoire sont différentes. L’empreinte silicium pour 32Ko d’une mémoire cache L1 n’est pas du tout la même que pour 32Ko de cache L2. L’exemple ci-dessous illustre l’intégration de 32Ko de L1P/L1D, 256Ko de L2 et 6Mo de L3.
Sandy Bridge General Purpose Processor
Sandy Bridge Core

## Slide 7
MEMOIRE
Introduction – Hiérarchie – MMU – Mem. Cache – Mem. Principale – Mem. Masse
Observons à titre indicatif les latences d’accès aux différentes couches mémoire d’un corei7 de la famille Nehalem :
Rappelons qu’un cache est une copie d’une information présente dans un autre emplacement mémoire. Ceci peut entrainer des problèmes de cohérences des informations pouvant admettre une existence dans plusieurs emplacement physiques de l’architecture.
Memory Level | Capacity (bytes) | Line Size (bytes) | Access Latency (clocks) | Access Throughput (clocks)
L1 Data | 32kb | 64 | 4 | 1
L1 Instruction | 32kb | - | - | -
L2 unified | 256kb | 64 | 10 | varie
L3 shared (multi-core) | 8Mb | 64 | 35-40+ | varie

## Slide 8
MEMOIRE
Introduction – Hiérarchie – MMU – Mem. Cache – Mem. Principale – Mem. Masse
 Segmentation
 Pile et Tas
 Pagination
 exceptions et signaux
L’unité de gestion mémoire (MMU ou Memory Managment Unit) est intégrée dans la plupart des CPU’s modernes et est exploitée par tout système d’exploitation évolué actuel (Windows, iOS, MAC OS, GNU/Linux…). Elle fut intégré sur processeur Intel sous ce nom depuis la famille 80286. Observons les principaux services offerts par cette unité :
Unité de Segmentation (translation adresses logiques en adresses linéaires)
Unité de Pagination (translation adresses linéaires en adresses physiques)
Unité de Protection (MPU ou Memory Protection Unit). Génération exceptions en cas d’accès mémoire illégaux.
Arbitrage des bus…

## Slide 9
MEMOIRE
Introduction – Hiérarchie – MMU – Mem. Cache – Mem. Principale – Mem. Masse
 Segmentation
 Pile et Tas
 Pagination
 exceptions et signaux
Observons succinctement les mécanismes de translation d’une adresse virtuelle vers une adresse physique :
Nous verrons que dans les grandes lignes, pour un système comme Linux, ces mécanismes de translation peuvent être réduit à la pagination :
Virtual Address
Logical Address
Segmentation
Unit
Linear Address
Pagination
Unit
Physical Address
Virtual Address
Logical Address
≈
Linear Address
Pagination
Unit
Physical Address

## Slide 10
MEMOIRE
Introduction – Hiérarchie – MMU – Mem. Cache – Mem. Principale – Mem. Masse
 Segmentation
 Pile et Tas
 Pagination
 exceptions et signaux
Depuis la famille 80286 de Intel, un mode protégé avec privilèges à été introduit. La notion de privilège est utilisée par l’unité de segmentation en cas d’accès mémoire illégaux. Il s’agit d’un mécanisme de protection mémoire. Les CPU Intel proposent jusqu’à 4 niveaux de privilèges :
Vu dans la suite du cours !

## Slide 11
MEMOIRE
Introduction – Hiérarchie – MMU – Mem. Cache – Mem. Principale – Mem. Masse
 Segmentation
 Pile et Tas
 Pagination
 exceptions et signaux
A titre indicatif, sur machine réelle linux n’utilise que 2 de ces 4 niveaux de privilèges. Ces deux niveaux sont alors appelés :
Mode kernel : espace kernel ou noyau (privilège n°0 du CPU). Privilège processeur n°1 ou supérieur sur machine virtuelle (XEN, KVM …). La machine de virtualisation s’approprie le privilège n°0.
Mode User : espace utilisateur (privilège n°3 du CPU)

## Slide 12
MEMOIRE
Introduction – Hiérarchie – MMU – Mem. Cache – Mem. Principale – Mem. Masse
 Segmentation
 Pile et Tas
 Pagination
 exceptions et signaux
Intéressons-nous à l’unité de segmentation matérielle faisant partie intégrante de la MMU. Sont but est de séparer en espaces logiquement indépendants le code, les variables statiques, les variables dynamiques … Ce mécanisme de virtualisation mémoire assure historiquement une meilleure structuration des développement logiciel, facilite l’édition des liens et peut aider au partage de ressources dans le cadre d’application multithread. Exemple de segmentation mémoire :
Segmented Memory
Code Segment
Static variables
Dynamic variables allocation
Local variables, procedures contexts… (dynamic)
code
Static variables
heap
stack

## Slide 13
MEMOIRE
Introduction – Hiérarchie – MMU – Mem. Cache – Mem. Principale – Mem. Masse
 Segmentation
 Pile et Tas
 Pagination
 exceptions et signaux
Etudions la segmentation mémoire implémentée sur CPU 8086 de Intel. Le 8086 possède un espace mémoire adressable de 1Mo (20bits d’adresse physique).
: bus d’adresse 20 bits
(adresse physique)

## Slide 14
MEMOIRE
Introduction – Hiérarchie – MMU – Mem. Cache – Mem. Principale – Mem. Masse
 Segmentation
 Pile et Tas
 Pagination
 exceptions et signaux
Le 8086 autorise la manipulation de 4 segments mémoire de 16bits d’adresse (DS=Data Segment, SS=Stack Segment, CS=Code Segment et ES=Extra Segment) :
Dr J. Y. Haggège
Segments Registers
or
Segments Selectors
Segmentation Unit
(physical address generation)
Index Registers
and
Stack manipulation registers

## Slide 15
MEMOIRE
Introduction – Hiérarchie – MMU – Mem. Cache – Mem. Principale – Mem. Masse
 Segmentation
 Pile et Tas
 Pagination
 exceptions et signaux
Sur processeurs x86-64 modernes, les sélecteurs de segment font toujours 16bits, néanmoins de nouveaux sélecteurs ont été ajoutés (FS et GS).
16bits
iS
Segment Selector (i = C, D, S, E, F and G)
Les segments DS, ES, FS et GS sont 4 segments de données. Ils permettent notamment d’assurer des accès plus efficaces et sécurisés en fonction des structures de données manipulées. Exemple d’utilisation de ces segments :
Contenir les données statiques du module courant
Contenir les données dynamiques du module courant
Partager des données avec un autre programme
…

## Slide 16
MEMOIRE
Introduction – Hiérarchie – MMU – Mem. Cache – Mem. Principale – Mem. Masse
 Segmentation
 Pile et Tas
 Pagination
 exceptions et signaux
L’espace adressable est divisé en segments de 64Ko dont les 4 bits de poids faibles d’adresse sont multiples de 16. Une case mémoire est repérée par :
Adresse de base du segment (16bits)
Offset ou adresse effective dans le segment (16bits)
L’unité de segmentation est chargée de réaliser la translation d’une adresse logique (couple segment:offset) vers une adresse physique sur 20 bits (broches en sortie du CPU). Etudions la correspondance adresse logique adresse physique :
Adresse physique = segment << 4 + offset

## Slide 17
MEMOIRE
Introduction – Hiérarchie – MMU – Mem. Cache – Mem. Principale – Mem. Masse
 Segmentation
 Pile et Tas
 Pagination
 exceptions et signaux
Etudions quelques couples segment:offset générant les adresses physiques :
Adresse physique = segment << 4 + offset
DS (Data Segment) | Segment:offset | Physical Address
0xFB0A | DS:0x0005 | 0xFB0A5
0xF000 | DS:0xB0A5 | 0xFB0A5
0xF203 | DS:0x9075 | 0xFB0A5
… | … | …

## Slide 18
MEMOIRE
Introduction – Hiérarchie – MMU – Mem. Cache – Mem. Principale – Mem. Masse
 Segmentation
 Pile et Tas
 Pagination
 exceptions et signaux
Observons un exemple de mapping mémoire :
Unified Memory
0x00000
0xFFFFF
1Mo
CS:0x0000
DS:0x0000
Code Segment
64Ko
CS:IP
DS:0x1400
SS:0x0000
SS:SP
ES:0x0000
ES:0x00FF
Data Segment
64Ko
Stack Segment
64Ko
Extra Segment
64Ko
Les registres de segments peuvent être associés à des registres de d’index (SI, DI, BP et SP). Observons les principaux couples : SS:BP, SS:SP, DS:SI, DS:DI, ES:SI et ES:DI
Unified Memory
0x00000
0xFFFFF
1Mo
CS:0x0000
DS:0x0000
Code Segment
64Ko
CS:IP
DS:DI
SS:0x0000
SS:SP
ES:0x0000
ES:DI
Data Segment
64Ko
Stack Segment
64Ko
Extra Segment
64Ko
SS:BP
Instruction
à exécuter

## Slide 19
MEMOIRE
Introduction – Hiérarchie – MMU – Mem. Cache – Mem. Principale – Mem. Masse
 Segmentation
 Pile et Tas
 Pagination
 exceptions et signaux
Les segments peuvent très bien se chevaucher voir même se recouvrir :
Unified Memory
0x00000
0xFFFFF
1Mo
CS:0x0000
DS:0x0000
Code Segment
SS:0x0000
Data Segment
Stack Segment
Extra Segment
ES:0x0000
Pour information, observons les valeurs par défaut au reset du CPU : IP=0x0000, CS=0xFFFF, DS=ES=SS=0x0000. Le CPU boot donc à l’adresse CS:IP=0xFFFF0 (bootstrap).

## Slide 20
MEMOIRE
Introduction – Hiérarchie – MMU – Mem. Cache – Mem. Principale – Mem. Masse
 Segmentation
 Pile et Tas
 Pagination
 exceptions et signaux
Adressage direct : déplacement de données du CPU vers la mémoire ou vice versa. L’adresse de la case mémoire à manipuler est directement passée avec l’opcode de l’instruction.
movb $0x000F, %bx
movb %ds:(%bx),%bl ; forçage segment
1Mb
0
0xFFFFF
0x00000
1byte
DS:0x000F
…
…
Unified Physical Memory
DS:0x0000
Adressage indirect : déplacement de données du CPU vers la mémoire ou vice versa. L’adresse de la case mémoire à manipuler est passée indirectement par un registre.
movb (0x000F), %bl ; utilise par défaut segment DS
movb %ds:0x000F, %bl ; forçage segment

## Slide 21
MEMOIRE
Introduction – Hiérarchie – MMU – Mem. Cache – Mem. Principale – Mem. Masse
 Segmentation
 Pile et Tas
 Pagination
 exceptions et signaux
Les CPU’s Intel modernes sont capables de gérer trois modèles mémoire distincts :
Real addressing mode : modèle mémoire du 8086, préservé pour des soucis rétrocompatibilité. Segments de taille fixe (64ko), plage d’adresses linéaires de 1Mo (20bits). Pas de pagination mémoire (adresse linéaire = adresse physique). Les modèles mémoire segmentés sont plus complexe à gérer par les chaînes de compilation, maximise les erreurs de programme …
Linear Address Space
64ko
64ko
64ko
64ko
Segment
Selector
Offset
Logical Address

## Slide 22
MEMOIRE
Introduction – Hiérarchie – MMU – Mem. Cache – Mem. Principale – Mem. Masse
 Segmentation
 Pile et Tas
 Pagination
 exceptions et signaux
Flat adressing mode : Espace mémoire adressable par octet contigu et non segmenté. Ce modèle inhibe la génération d’exceptions via l’unité de segmentation, néanmoins il offre une meilleure flexibilité et minimise l’utilisation de ressources hardware côté MMU.
Linear Address Space
Linear Adress
=
Logical Address

## Slide 23
MEMOIRE
Introduction – Hiérarchie – MMU – Mem. Cache – Mem. Principale – Mem. Masse
 Segmentation
 Pile et Tas
 Pagination
 exceptions et signaux
Segmented adressing mode : modèle mémoire segmenté dont les segments peuvent être de taille variable. A chaque segment est associé un descripteur de segment (adresse de base du segment, taille, type code/data/stack…). Pagination possible. Par exemple, une architecture IA-32 peut supporter jusqu’à 16383 segments différents et chaque segment peut occuper jusqu’à 4Go.
Linear Address Space
Segment
Selector
Offset
(effective address)
Logical Address
Segment
Descriptor
Start Address
Size
Type
…

## Slide 24
MEMOIRE
Introduction – Hiérarchie – MMU – Mem. Cache – Mem. Principale – Mem. Masse
 Segmentation
 Pile et Tas
 Pagination
 exceptions et signaux
Etudions plus en détail de mode segmenté arrivé avec le 80286 de Intel. Ce modèle mémoire utilise deux tables, la GDT (Global Descriptor Table) ou la LDT (Local Descriptor Table). La GDT est chargée de garder à porter de main les descripteurs de segments des processus les plus couramment utilisés :
Linear Address Space
Segment
Selector
Offset
(effective address)
Logical Address
GDT
Current
Descriptor
Segment
Descriptor
Segment
Descriptor
Segment
Descriptor
GDTR
CPU
MAIN MEMORY
GDT pointer
Segment
Descriptor

## Slide 25
MEMOIRE
Introduction – Hiérarchie – MMU – Mem. Cache – Mem. Principale – Mem. Masse
 Segmentation
 Pile et Tas
 Pagination
 exceptions et signaux
Observons le contenu d’un sélecteur de segment (16bits). Index sur 13bits permettant de fixer la position relative du descripteur dans la table. Table Indicator permettant de savoir si le descripteur se situe dans la GDT ou la LDT, suivi de 2 bits de niveau de privilège associé au segment référencé (Data Segment). Les Code Segment et Stack Segment possède à la place de RPL le champ CPL (current Privilège Level) qui est associé au niveau de privilège de la tâche courante.
http://www.intel.com

## Slide 26
MEMOIRE
Introduction – Hiérarchie – MMU – Mem. Cache – Mem. Principale – Mem. Masse
 Segmentation
 Pile et Tas
 Pagination
 exceptions et signaux
Observons le contenu d’un descripteur de segment (8 octets) générés ou mis à jour à la compilation (linker/loader) ou par l’OS :
http://www.intel.com
BASE (32bits) : adresse de base du segment sur un espace adressable de 4Go d’adresses linéaires
G (1bit) : granularité du segment, soit 1o (si à 0) soit 4Ko (si à 1).
LIMIT (20bits) : fixe la taille du segment en fonction de la granularité (entre 1Mo et 4Go).
P (1bit) : segment présent en mémoire principale (si à 1) ou non.
S (1bit) et TYPE (4bits) : fixe le type de segment system, code, data…
DPL (2bits) : fixe le niveau de privilège associé au segment.
D/B, L …

## Slide 27
MEMOIRE
Introduction – Hiérarchie – MMU – Mem. Cache – Mem. Principale – Mem. Masse
 Segmentation
 Pile et Tas
 Pagination
 exceptions et signaux
Observons maintenant plus en détail la gestion de la protection mémoire par la MMU. Celle-ci observe et compare en temps réel pour chaque accès mémoire les champs CPL (Current Priority Level, associé à la tâche courante), RPL (Request Priority Level, associé au programme courant, peut-être modifié par l’instruction APRL pour du partage de données) et DPL (Descriptor Priority Level, associé au segment ciblé). En cas de violation de privilège, une exception matérielle sera relevée et préemptée par l’OS.
http://www.intel.com

## Slide 28
MEMOIRE
Introduction – Hiérarchie – MMU – Mem. Cache – Mem. Principale – Mem. Masse
 Segmentation
 Pile et Tas
 Pagination
 exceptions et signaux
Il faut savoir que Linux utilise très peu la segmentation mémoire contrairement à la pagination. Voici les principales raisons :
Le travail de la MMU est grandement simplifié si les processus partage les mêmes segments mémoire (même espace d’adressage linéaire)
Linux a vocation à être multiplateformes, or de nombreuses architectures RISC n’ont qu’un usage très limité de la segmentation. A titre indicatif, le kernel Linux 2.6 n’utilise la segmentation mémoire que sur architecture x86.

## Slide 29
MEMOIRE
Introduction – Hiérarchie – MMU – Mem. Cache – Mem. Principale – Mem. Masse
 Segmentation
 Pile et Tas
 Pagination
 exceptions et signaux
Par exemple sous Linux, tous les processus évoluant dans l’espace user partagent les mêmes segments de code et de data (Flat memory model). Idem pour les processus noyau évoluant en mode kernel. Observons les 4 principaux descripteurs de segment de linux.
Segment | Base | G | Limit | S | Type Code/data | P in memory | DPL privilège | D/B 32bits code/data
 |  | 4Gb size |  |  |  |  |  | 
User code | 0x00000000 | 1 | 0xFFFFF | 1 | 10 | 1 | 3 | 1
User data | 0x00000000 | 1 | 0xFFFFF | 1 | 2 | 1 | 3 | 1
Kernel code | 0x00000000 | 1 | 0xFFFFF | 1 | 10 | 1 | 0 | 1
Kernel data | 0x00000000 | 1 | 0xFFFFF | 1 | 2 | 1 | 0 | 1

## Slide 30
MEMOIRE
Introduction – Hiérarchie – MMU – Mem. Cache – Mem. Principale – Mem. Masse
 Segmentation
 Pile et Tas
 Pagination
 exceptions et signaux
Observons également une partie du contenu des GDT’s de Linux ainsi que les valeurs des sélecteurs associés (une GDT par cœur). Chaque GDT Linux possède 18 descripteurs utiles et 14 descripteurs non utilisés. Observons également sous gdb le contenu des sélecteurs de segment pour une application user :
Kernel code descriptor
Kernel data descriptor
User code descriptor
User data descriptor
0x60 (index 0x60, 0=dans GDT, 0=privilège kernel)
0x68 (index 0x68, 0=dans GDT, 0=privilège kernel)
0x73 (index 0x70, 0=dans GDT, 3=privilège application)
0x7B (index 0x78, 0=dans GDT, 3=privilège application)
Segments
Selectors
Linux’s GDT
0x00
0xFF
Toujours
les mêmes !

## Slide 31
MEMOIRE
Introduction – Hiérarchie – MMU – Mem. Cache – Mem. Principale – Mem. Masse
 Segmentation
 Pile et Tas
 Pagination
 exceptions et signaux
Nous allons maintenant nous attarder sur des segments historiques très important, ceux relatifs à la gestion dynamique de données. Le contexte d’appel et d’exécution d’une procédure (allouées en entrant dans la procédure) et les autres variables alloués dynamiquement durant l’exécution d’un programme.
Stack ou Pile : zone mémoire permettant l’allocation dynamique de ressources mémoire associées au contexte d’appel et d’exécution de procédures (paramètres et valeur de retour de fonction, variables locales, adresse de retour et contexte d’exécution de la procédure appelante).
Heap ou Tas : zone mémoire permettant l’allocation dynamique de ressources mémoire durant l’exécution d’un programme.

## Slide 32
MEMOIRE
Introduction – Hiérarchie – MMU – Mem. Cache – Mem. Principale – Mem. Masse
 Segmentation
 Pile et Tas
 Pagination
 exceptions et signaux
Retrouvons le 8086 de Intel et observons les deux registres contenant les pointeurs associés aux mécanismes de gestion des piles :
Stack Pointer (SP) : pointe le sommet courant de la pile
Base Pointer (BP) ou Frame Pointer : pointe la base courante de la pile qui est associée au contexte d’exécution de la procédure en cours de traitement.
Stack manipulation registers
Dr J. Y. Haggège

## Slide 33
MEMOIRE
Introduction – Hiérarchie – MMU – Mem. Cache – Mem. Principale – Mem. Masse
 Segmentation
 Pile et Tas
 Pagination
 exceptions et signaux
Une pile est une famille de file d’attente gérée comme une ‘’LIFO queue’’ (Last In First Out). Observons un programme en langage C et étudions un exemple de gestion de pile :
void fctStack1( float var3) {
short var4;
// user Code
var4 = fctStack2( 1 );
}
short fctStack2( char var5) {
short var6=2;
// user Code
return var6;
}
int main (void) {
char var1;
float var2=2.0;
fctStack1(var2 );
return 0;
}
Current Stack
SP
var1
BP
Return Inst. Pointer
(after main() call)
0x000…
0x???…

## Slide 34
MEMOIRE
Introduction – Hiérarchie – MMU – Mem. Cache – Mem. Principale – Mem. Masse
 Segmentation
 Pile et Tas
 Pagination
 exceptions et signaux
Les variables locales sont manipulées via des adresses relatives à BP (Base Pointer ou Frame Pointer). Par exemple var1 se situe à l’adresse BP, var2 à l’adresse BP+1 … :
void fctStack1( float var3) {
short var4;
// user Code
var4 = fctStack2( 1 );
}
short fctStack2( char var5) {
short var6=2;
// user Code
return var6;
}
int main (void) {
char var1;
float var2=2.0;
fctStack1(var2 );
return 0;
}
Current
Stack
Return Inst. Pointer
(after main() call)
BP
SP
var1
Var2 = 2.0
BP-1
BP-5
0x000…
0x???…

## Slide 35
MEMOIRE
Introduction – Hiérarchie – MMU – Mem. Cache – Mem. Principale – Mem. Masse
 Segmentation
 Pile et Tas
 Pagination
 exceptions et signaux
Les pointeurs BP (Base Pointer) et SP (Stack Pointer) sont associés au contexte de la procédure courante. Deux pointeurs suffisent pour manipuler la totalité des procédures du Thread courant :
void fctStack1( float var3) {
short var4;
// user Code
var4 = fctStack2( 1 );
}
short fctStack2( char var5) {
short var6=2;
// user Code
return var6;
}
int main (void) {
char var1;
float var2=2.0;
fctStack1(var2 );
return 0;
}
Current Stack
Return Inst. Pointer
(after main() call)
BP
SP
var1
Var2 = 2.0
Var3 = var2
Return Inst. Pointer
(after fctStack1(var2) call)
BP-6
0x000…
0x???…

## Slide 36
MEMOIRE
Introduction – Hiérarchie – MMU – Mem. Cache – Mem. Principale – Mem. Masse
 Segmentation
 Pile et Tas
 Pagination
 exceptions et signaux
A chaque appel de procédure, l’adresse de l’instruction de retour est également empilée sur la pile :
void fctStack1( float var3) {
short var4;
// user Code
var4 = fctStack2( 1 );
}
short fctStack2( char var5) {
short var6=2;
// user Code
return var6;
}
int main (void) {
char var1;
float var2=2.0;
fctStack1(var2 );
return 0;
}
Current
Stack
Return Inst. Pointer
(after main() call)
BP
SP
var1
Var2 = 2.0
Var4
Var3 = var2
Return Inst. Pointer
(after fctStack1(var2) call)
BP-2
BP-6
0x000…
0x???…

## Slide 37
MEMOIRE
Introduction – Hiérarchie – MMU – Mem. Cache – Mem. Principale – Mem. Masse
 Segmentation
 Pile et Tas
 Pagination
 exceptions et signaux
La pile possède une taille fixe (pouvant être modifiée). Il faut donc être prudent à d’éventuels débordement de pile (stack overflow). Prenons l’exemple des fonctions récursives qui sont à manipuler avec précaution :
void fctStack1( float var3) {
short var4;
// user Code
var4 = fctStack2( 1 );
}
short fctStack2( char var5) {
short var6=2;
// user Code
return var6;
}
int main (void) {
char var1;
float var2=2.0;
fctStack1(var2 );
return 0;
}
Current Stack
Return Inst. Pointer
(after main() call)
BP
SP
var1
Var2 = 2.0
Var4
Var3 = var2
Return Inst. Pointer
(after fctStack1(var2) call)
Var5 = 1
Return Inst. Pointer
(after fctStack2(1) call)
BP-3
0x000…
0x???…

## Slide 38
MEMOIRE
Introduction – Hiérarchie – MMU – Mem. Cache – Mem. Principale – Mem. Masse
 Segmentation
 Pile et Tas
 Pagination
 exceptions et signaux
Le jeu d’instruction x86 définit des instructions dédiées à l’empilement et au dépilement de données sur la pile (push et pop). L’instruction ret est chargée de dépiler l’adresse de retour et de mettre à jour IP (Instruction Pointer) :
void fctStack1( float var3) {
short var4;
// user Code
var4 = fctStack2( 1 );
}
short fctStack2( char var5) {
short var6=2;
// user Code
return var6;
}
int main (void) {
char var1;
float var2=2.0;
fctStack1(var2 );
return 0;
}
Current Stack
Return Inst. Pointer
(after main() call)
var1
Var2 = 2.0
Var4
Var3 = var2
Return Inst. Pointer
(after fctStack1(var2) call)
Var5 = 1
Return Inst. Pointer
(after fctStack2(1) call)
Var6 = 2
BP
SP
BP-2
BP-3
0x000…
0x???…

## Slide 39
MEMOIRE
Introduction – Hiérarchie – MMU – Mem. Cache – Mem. Principale – Mem. Masse
 Segmentation
 Pile et Tas
 Pagination
 exceptions et signaux
Le compilateur retournera le plus souvent la valeur de retour d’une fonction par registre (plus rapide). Il fera également de même pour les fonctions n’ayant qu’un paramètre (passage par registre) :
void fctStack1( float var3) {
short var4;
// user Code
var4 = fctStack2( 1 );
}
short fctStack2( char var5) {
short var6=2;
// user Code
return var6;
}
int main (void) {
char var1;
float var2=2.0;
fctStack1(var2 );
return 0;
}
Current Stack
Return Inst. Pointer
(after main() call)
var1
Var2 = 2.0
Var4
Var3 = var2
Return Inst. Pointer
(after fctStack1(var2) call)
Var5 = 1
Return Inst. Pointer
(after fctStack2(1) call)
Var6 = 2
BP
SP
0x000…
0x???…

## Slide 40
MEMOIRE
Introduction – Hiérarchie – MMU – Mem. Cache – Mem. Principale – Mem. Masse
 Segmentation
 Pile et Tas
 Pagination
 exceptions et signaux
Nous pouvons constater que les variables précédemment allouées dans la pile ne sont pas ‘’effacées’’, seul les contextes d’exécution ont été perdus :
void fctStack1( float var3) {
short var4;
// user Code
var4 = fctStack2( 1 );
}
short fctStack2( char var5) {
short var6=2;
// user Code
return var6;
}
int main (void) {
char var1;
float var2=2.0;
fctStack1(var2 );
return 0;
}
Current
Stack
Return Inst. Pointer
(after main() call)
var1
Var2 = 2.0
Var4
Var3 = var2
Return Inst. Pointer
(after fctStack1(var2) call)
Var5 = 1
Return Inst. Pointer
(after fctStack2(1) call)
Var6 = 2
BP
SP
0x000…
0x???…

## Slide 41
MEMOIRE
Introduction – Hiérarchie – MMU – Mem. Cache – Mem. Principale – Mem. Masse
 Segmentation
 Pile et Tas
 Pagination
 exceptions et signaux
Observons un exemple de code C ainsi que l’assembleur équivalent compilé sous gcc (syntaxe AT&T) sur architecture Intel 64. Attention, sur architecture Intel, le stack pointer doit être aligné modulo 2o ou 4o en fonction du flag D présent dans le descripteur de segment :
int main(void){
// pushq %rbp ; empile BP contexte fonction appelante (pour future restauration)
// ; pointeurs sur 64bits (architecture Intel 64)
// movq %rsp, %rbp ; mise à jour BP procédure courante
float lclFloat=8.0;
// movl $0x41000000, %eax ; affectation 8.0 à eax (registre 32bits)
// ; Norme IEEE754 Single Precision Value=(-1) e(S) x 1.M x 2e(E-127)
// ; 32bits  S EEEEEEEE MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM // ; 0x41000000  S=+ E=130 M=1.0  value = +1.0x2e3 = 8.0
// movl %eax, -4(%rbp) ; sauvegarde 8.0 dans la pile à l’adresse relative bp-4
// code utilisateur …
return 0;
// movl $0, %eax ; valeur de retour passée par eax (registre 32bits)
// popq %rbp ; dépile BP de la procédure appelante et MAJ de bp (restauration ancien contexte)
// ret ; dépile l’adresse de retour et mise à jour du registre d’instruction (IP)
}

## Slide 42
MEMOIRE
Introduction – Hiérarchie – MMU – Mem. Cache – Mem. Principale – Mem. Masse
 Segmentation
 Pile et Tas
 Pagination
 exceptions et signaux
Il est possible de lire et modifier la taille de la pile du processus courant via les fonctions getrlimit et setrlimit. Appelons depuis le shell la commande ulimit (obsolète) et observons puis modifions la taille de la pile associée au shell courant. Linux utilise par défaut des piles de 8Mo et de taille minimale 128Ko depuis la version 2.6.34 du kernel (modulo la taille d’une page sur de nombreux systèmes) :

## Slide 43
MEMOIRE
Introduction – Hiérarchie – MMU – Mem. Cache – Mem. Principale – Mem. Masse
 Segmentation
 Pile et Tas
 Pagination
 exceptions et signaux
Intéressons nous maintenant aux mécanismes d’allocation dynamique de données sur le tas ou heap. Le Tas est propre à chaque processus et est une zone mémoire dont les ressources sont librement allouables en cours d’exécution du programme :
int main (void) {
char* pBaseArea;
// allocate 100bytes in heap
pBaseArea = (char*) malloc (100*sizeof(char));
if (pBaseArea == NULL )
printf (‘’\nheap allocation failure\n’’);
// user application …
// free last 100bytes allocated
free (pBaseArea );
return 0;
}
Current Heap
Base of Heap = pBaseArea
Top of Heap
100bytes
Area
Virtual address

## Slide 44
MEMOIRE
Introduction – Hiérarchie – MMU – Mem. Cache – Mem. Principale – Mem. Masse
 Segmentation
 Pile et Tas
 Pagination
 exceptions et signaux
Etudions un programme C très simple réalisant des allocations dynamiques et observons les mécanismes de gestion du tas :
int main (void) {
float* pBaseArea1;
char* pBaseArea2;
double* pBaseArea3;
pBaseArea1 = (float*) malloc (100*sizeof(float));
pBaseArea2 = (char*) malloc (100*sizeof(char));
pBaseArea3 = (double*) malloc (100*sizeof(double));
// user application …
free ( pBaseArea2 );
pBaseArea2 = (char*) malloc (200*sizeof(char));
// user application …
free ( pBaseArea1 );
free ( pBaseArea2 );
free ( pBaseArea3 );
return 0;
}
Current Heap
Base of Heap = pBaseArea1
Top of Heap
400bytes
Area
Virtual address

## Slide 45
MEMOIRE
Introduction – Hiérarchie – MMU – Mem. Cache – Mem. Principale – Mem. Masse
 Segmentation
 Pile et Tas
 Pagination
 exceptions et signaux
Comme pour la gestion de la pile, des débordements de tas sont possibles (heap overflow). Nous verrons par la suite que nous avons néanmoins accès à de très larges ressources mémoire sous Linux.
int main (void) {
float* pBaseArea1;
char* pBaseArea2;
double* pBaseArea3;
pBaseArea1 = (float*) malloc (100*sizeof(float));
pBaseArea2 = (char*) malloc (100*sizeof(char));
pBaseArea3 = (double*) malloc (100*sizeof(double));
// user application …
free ( pBaseArea2 );
pBaseArea2 = (char*) malloc (200*sizeof(char));
// user application …
free ( pBaseArea1 );
free ( pBaseArea2 );
free ( pBaseArea3 );
return 0;
}
Current Heap
Base of Heap = pBaseArea1
Top of Heap
pBaseArea2
400bytes
Area
100bytes
Area
Virtual address

## Slide 46
MEMOIRE
Introduction – Hiérarchie – MMU – Mem. Cache – Mem. Principale – Mem. Masse
 Segmentation
 Pile et Tas
 Pagination
 exceptions et signaux
Ne surtout pas oublier de libérer les différentes ressources mémoires allouées dans le tas après utilisation. Toute ressource mémoire allouée (surtout large) durant l’exécution de votre application ne pourra pas être manipulée par d’autres processus.
int main (void) {
float* pBaseArea1;
char* pBaseArea2;
double* pBaseArea3;
pBaseArea1 = (float*) malloc (100*sizeof(float));
pBaseArea2 = (char*) malloc (100*sizeof(char));
pBaseArea3 = (double*) malloc (100*sizeof(double));
// user application …
free ( pBaseArea2 );
pBaseArea2 = (char*) malloc (200*sizeof(char));
// user application …
free ( pBaseArea1 );
free ( pBaseArea2 );
free ( pBaseArea3 );
return 0;
}
Current Heap
Base of Heap = pBaseArea1
Top of Heap
pBaseArea2
400bytes
Area
100bytes
Area
pBaseArea3
800bytes
Area
Virtual address

## Slide 47
MEMOIRE
Introduction – Hiérarchie – MMU – Mem. Cache – Mem. Principale – Mem. Masse
 Segmentation
 Pile et Tas
 Pagination
 exceptions et signaux
int main (void) {
float* pBaseArea1;
char* pBaseArea2;
double* pBaseArea3;
pBaseArea1 = (float*) malloc (100*sizeof(float));
pBaseArea2 = (char*) malloc (100*sizeof(char));
pBaseArea3 = (double*) malloc (100*sizeof(double));
// user application …
free ( pBaseArea2 );
pBaseArea2 = (char*) malloc (200*sizeof(char));
// user application …
free ( pBaseArea1 );
free ( pBaseArea2 );
free ( pBaseArea3 );
return 0;
}
Current Heap
Base of Heap = pBaseArea1
Top of Heap
400bytes
Area
pBaseArea3
800bytes
Area
Virtual address

## Slide 48
MEMOIRE
Introduction – Hiérarchie – MMU – Mem. Cache – Mem. Principale – Mem. Masse
 Segmentation
 Pile et Tas
 Pagination
 exceptions et signaux
int main (void) {
float* pBaseArea1;
char* pBaseArea2;
double* pBaseArea3;
pBaseArea1 = (float*) malloc (100*sizeof(float));
pBaseArea2 = (char*) malloc (100*sizeof(char));
pBaseArea3 = (double*) malloc (100*sizeof(double));
// user application …
free ( pBaseArea2 );
pBaseArea2 = (char*) malloc (200*sizeof(char));
// user application …
free ( pBaseArea1 );
free ( pBaseArea2 );
free ( pBaseArea3 );
return 0;
}
Current Heap
Base of Heap = pBaseArea1
400bytes
Area
pBaseArea3
800bytes
Area
200bytes
Area
Top of Heap
pBaseArea2
Virtual address
L’espace mémoire virtuel alloué sera toujours contigu (heureusement), néanmoins l’allocation dynamique de ressources amènera une fragmentation interne de la mémoire physique (géré par l’unité de pagination) :

## Slide 49
MEMOIRE
Introduction – Hiérarchie – MMU – Mem. Cache – Mem. Principale – Mem. Masse
 Segmentation
 Pile et Tas
 Pagination
 exceptions et signaux
Il faut néanmoins être très prudent quant au travail effectif des fonction malloc et free. Beaucoup de processeurs (souvent sans MMU) et C toolchain associées dans l’embarqué ne gèrent pas ou mal les mécanismes de fragmentation de la mémoire physique.
int main (void) {
float* pBaseArea1;
char* pBaseArea2;
double* pBaseArea3;
pBaseArea1 = (float*) malloc (100*sizeof(float));
pBaseArea2 = (char*) malloc (100*sizeof(char));
pBaseArea3 = (double*) malloc (100*sizeof(double));
// user application …
free ( pBaseArea2 );
pBaseArea2 = (char*) malloc (200*sizeof(char));
// user application …
free ( pBaseArea1 );
free ( pBaseArea2 );
free ( pBaseArea3 );
return 0;
}
Current Heap
Top of Heap
Base of Heap
Virtual address

## Slide 50
MEMOIRE
Introduction – Hiérarchie – MMU – Mem. Cache – Mem. Principale – Mem. Masse
 Segmentation
 Pile et Tas
 Pagination
 exceptions et signaux
Sous Linux, un processus possède des accès mémoires ‘’illimités’’ pour l’allocation dynamique de données sur le Tas. En réalité, les allocations dynamiques ne sont possibles que jusqu’aux limites physiques de la machine. Par exemple pour une application user, ~3Go max sur architecture IA-32 (le système se réservant ~1Go). Observons par exemple les ressources mémoire utilisables par le shell :

## Slide 51
MEMOIRE
Introduction – Hiérarchie – MMU – Mem. Cache – Mem. Principale – Mem. Masse
 Segmentation
 Pile et Tas
 Pagination
 exceptions et signaux
Pour un processus Linux typique exploitant plusieurs threads, le tas est propre au processus et peut être partagé par tous les threads fils. En revanche les piles sont propres à chaque processus et chaque thread. Cela assure une réelle indépendance des contextes d’exécution (variables spatialement séparées en mémoire) :
Process A
Heap Process A
Thread A1
Stack Process A
Stack Thread A1
Thread A2
Stack Thread A2
Process B
Heap Process B
Thread B1
Stack Process B
Stack Thread B1

## Slide 52
MEMOIRE
Introduction – Hiérarchie – MMU – Mem. Cache – Mem. Principale – Mem. Masse
 Segmentation
 Pile et Tas
 Pagination
 exceptions et signaux
La pagination mémoire est un mécanisme de virtualisation mémoire extrêmement rencontré et utilisé sur grand nombre d’architectures modernes, architectures x86 comme processeurs pour l’embarqué (attention, pas tous). Les principaux intérêts à travailler avec une mémoire virtuelle paginée sont :
Offrir à un processus un espace mémoire contigu masquant la fragmentation de la mémoire physique.
Proposer un espace mémoire paginé virtuel pouvant dépasser l’espace physique réel de la mémoire principale.
La pagination mémoire facilite également la protection mémoire et le partage de ressources mémoire entre processus.

## Slide 53
MEMOIRE
Introduction – Hiérarchie – MMU – Mem. Cache – Mem. Principale – Mem. Masse
 Segmentation
 Pile et Tas
 Pagination
 exceptions et signaux
Une mémoire paginée est découpée en pages fixant ainsi une granularité de la mémoire. La mémoire principale est découpée en frames (cadres) de même taille, chaque cadre contenant une page. Il peut y avoir plus de pages que de cadres, d’où l’intérêt. Les pages ne se trouvant pas en mémoire principale sont généralement en mémoire secondaire et seront chargées en mémoire vive en cas de besoin (swapping) :
Virtual Address
Process A
Virtual Address
Process B
Physical Address
Secondary Memory
Translation
Mechanism
Physical Address
Main Memory
swapping

## Slide 54
MEMOIRE
Introduction – Hiérarchie – MMU – Mem. Cache – Mem. Principale – Mem. Masse
 Segmentation
 Pile et Tas
 Pagination
 exceptions et signaux
Le mécanisme de translation d’adresse (adresse linéaire vers adresse physique) de l’unité de pagination est extrêmement performant et consiste à une simple consultation de table (tables des pages) :
Physical Address Space
Table
(20bits)
Offset
(12bits = 4Kbytes pages)
Linear Address (32bits)
4Kbytes
Page
Page Table Entry
(32bits = 4bytes)
20bits
Misc.
Page Table
1M entry
(4Mbytes)
Page Table pointer
20bits
Index
20bits
12bits

## Slide 55
MEMOIRE
Introduction – Hiérarchie – MMU – Mem. Cache – Mem. Principale – Mem. Masse
 Segmentation
 Pile et Tas
 Pagination
 exceptions et signaux
Lorsqu’une demande de translation d’adresse est demandée à l’unité de pagination, plusieurs cas peuvent se produire. Il faut savoir qu’à chaque entrée de la table des pages (Page Table Entry) sont associés des champs, notamment un champ de validité :
Valid Entry (main memory address) : translate l’adresse linéaire en adresse physique (cas le plus courant).
Invalid Entry : Si par exemple la page n’est pas mappée en mémoire physique, l’exception matérielle #PF (Page Fault) est levée par le CPU. Le kernel peut prendre l’initiative ou non de la charger en RAM.
Valid Entry (secondary memory address) : déplacement de la page en mémoire de masse vers un cadre libre en mémoire principale.

## Slide 56
MEMOIRE
Introduction – Hiérarchie – MMU – Mem. Cache – Mem. Principale – Mem. Masse
 Segmentation
 Pile et Tas
 Pagination
 exceptions et signaux
Une translation d’adresse linéaire invalide peut donc lever une exception matérielle côté CPU (exception #PF vu par la suite) dans deux cas de figure : Translation d’adresse invalide ou Droits d’accès à la page cible invalides . Observons le code d’erreur retourné par le CPU et donc la nature des défauts pouvant lever l’exception matérielle #PF (souvent à l’origine du célèbre segmentation fault (core dumped) de Linux) :

## Slide 57
MEMOIRE
Introduction – Hiérarchie – MMU – Mem. Cache – Mem. Principale – Mem. Masse
 Segmentation
 Pile et Tas
 Pagination
 exceptions et signaux
L’un des gros problème amené par le mécanisme présenté précédemment est la taille occupée par la table des pages (4Mo). Il faut savoir que cette table est présente en mémoire principale. Une solution est d’utiliser une seconde table sauvant des pointeurs vers les tables des pages (tables de 4Ko granularité mémoire physique) :
Physical Address Space
Table
(10bits)
Offset
(12bits = 4Kbytes pages)
Linear Address (32bits)
4Kbytes
Page
PD ptr
10bits
Index
20bits
12bits
32bits
Directory
(10bits)
Page Dir. Entry
(32bits = 4bytes)
20bits
Misc.
Page Directory
(4Kbytes)
10bits
Index
Page Table Entry
(32bits = 4bytes)
20bits
Misc.
Page Table
1024 entry
(4Kbytes)

## Slide 58
MEMOIRE
Introduction – Hiérarchie – MMU – Mem. Cache – Mem. Principale – Mem. Masse
 Segmentation
 Pile et Tas
 Pagination
 exceptions et signaux
Observons maintenant les mécanismes de gestion de la pagination des architectures Intel IA-32e ainsi que celle utilisée par Linux depuis la version 2.6.11. Pagination à 4 niveaux (pour des pages de 4Ko) :

## Slide 59
MEMOIRE
Introduction – Hiérarchie – MMU – Mem. Cache – Mem. Principale – Mem. Masse
 Segmentation
 Pile et Tas
 Pagination
 exceptions et signaux
Il faut savoir que les architectures Intel modernes supportent des pages de différentes tailles : 4Ko, 2Mo, 4Mo ou 1Go (dépend du mode de pagination) :

## Slide 60
MEMOIRE
Introduction – Hiérarchie – MMU – Mem. Cache – Mem. Principale – Mem. Masse
 Segmentation
 Pile et Tas
 Pagination
 exceptions et signaux
Un dernier mécanisme d’optimisation utilisé afin d’accélérer les mécanismes de translation d’adresse est d’utiliser de petites mémoires cache associatives (Table Lookaside Buffer ou TLB) chargées de sauver les entrées les plus couramment appelées. Les stratégies de remplacement des entrées des TLB’s sont semblables aux techniques de gestion des caches processeur et seront vus par la suite (LRU, random, FIFO …). Prenons l’exemple de la famille Sandy Bridge :
L1 ICache
32Ko
8ways set associative
ITLB
4Ko page 128 entry
2-4Mo page 8 entry
L1 Data Cache
32Ko
8ways set associative
DTLB
4Ko page 64 entry
2-4Mo page 32 entry
1Go page 4 entry
48o/cy
16o/cy
CPU
core
L2 Cache
Unified
256Ko
8ways set associative
STLB
4Ko page 512 entry

## Slide 61
MEMOIRE
Introduction – Hiérarchie – MMU – Mem. Cache – Mem. Principale – Mem. Masse
 Segmentation
 Pile et Tas
 Pagination
 exceptions et signaux
En résumant, sous Linux la segmentation matérielle est très peu utilisée et est essentiellement manipulée pour des soucis de protection mémoire (privilèges). En revanche la pagination est extrêmement usitée afin d’adresser un espace mémoire virtuel contigu pouvant être supérieur aux ressources réelles de la mémoire principale qui elle est fragmentée (transparent pour le développeur).

## Slide 62
MEMOIRE
Introduction – Hiérarchie – MMU – Mem. Cache – Mem. Principale – Mem. Masse
 Segmentation
 Pile et Tas
 Pagination
 exceptions et signaux
L’espace d’adressage virtuel pouvant être supérieur à l’espace physique en mémoire principale, Linux utilise une zone d’échange en mémoire secondaire nommée swap (swap signifie échange). Cette zone doit être vu comme une extension de la mémoire principale. Il s’agit sous Linux d’une partition du disque dur permettant l’échange de pages entre la mémoire vive ayant une taille restreinte et le disque. Attention, il ne s’agit pas d’un cache (copie), mais bien d’une zone d’échange. Prenons un exemple en langage C de swapping de variables :
int main(void){
char data1 = 1, data2 = 2;
swap (&data1, &data2);
// after swapping, data1 = 2 and data2 = 1
return 0;
}
Void swap ( char* pData1, char* pData2) {
char tmp = *pData1;
*pData1 = *pData2;
*pData2 = tmp;
}

## Slide 63
MEMOIRE
Introduction – Hiérarchie – MMU – Mem. Cache – Mem. Principale – Mem. Masse
 Segmentation
 Pile et Tas
 Pagination
 exceptions et signaux
Afin d’obtenir de bonnes performances, cette zone doit si possible être exploitée le moins possible, car du swapping trop fréquent peut ralentir les performances du système. Le swap est typiquement utilisé par les applications gourmandes en ressources mémoire, durant la mise en veille (contenu mémoire vive sauvé en swap) … La taille du swap Linux doit-être typiquement comprise entre 1x et 1,5x la taille de la mémoire vive.
Main Memory
CPU
Secondary
Memory
Swap
Mass Storage

## Slide 64
MEMOIRE
Introduction – Hiérarchie – MMU – Mem. Cache – Mem. Principale – Mem. Masse
 Segmentation
 Pile et Tas
 Pagination
 exceptions et signaux
Il est possible de jouer sur la politique de remplacement des pages en forçant le système à swapper le moins possible de ressources et exploiter au mieux les ressources en mémoire principale. Pour ce faire il faut modifier le paramètre système /proc/sys/vm/swappiness valant par défaut 60 (après modification, ~10 sur mes machines).
swappiness = 0 : si possible, usage massif de la mémoire vive
swappiness = 100 : usage massif du swap en mémoire secondaire

## Slide 65
MEMOIRE
Introduction – Hiérarchie – MMU – Mem. Cache – Mem. Principale – Mem. Masse
 Segmentation
 Pile et Tas
 Pagination
 exceptions et signaux
Intéressons-nous au célèbre segmentation fault (core dumped) de linux. Pour bien assimiler cette partie, nous nous intéresserons aux exceptions matérielles relevées par le processeur, aux mécanismes de préemption par le kernel et de communication avec les tâches applicatives à la source du défaut.

## Slide 66
MEMOIRE
Introduction – Hiérarchie – MMU – Mem. Cache – Mem. Principale – Mem. Masse
 Segmentation
 Pile et Tas
 Pagination
 exceptions et signaux
Avant d’appréhender la partie propre au système d’exploitation, attardons nous sur les mécanismes d’interruption d’un programme en cours d’exécution. Comme pour une grande majorité des processeurs à architecture CPU, deux mécanismes cohabitent :
Interruption : Evènement matériel asynchrone de communication typiquement utilisé par les périphériques (vu durant les enseignements de systèmes embarqués).

## Slide 67
MEMOIRE
Introduction – Hiérarchie – MMU – Mem. Cache – Mem. Principale – Mem. Masse
 Segmentation
 Pile et Tas
 Pagination
 exceptions et signaux
Exception : Evènement matériel synchrone généré par le CPU (synchrone au regard du fonctionnement d’un CPU dont les traitements restent synchronisés sur une référence d’horloge, pas au regard de la probabilité d’occurrence). Ces événements sont relevés par le CPU lorsque celui-ci détecte une voire plusieurs conditions prédéfinies durant l’exécution d’une instruction (violation de privilège, division flottante par zéro, accès illégal en mémoire …).

## Slide 68
MEMOIRE
Introduction – Hiérarchie – MMU – Mem. Cache – Mem. Principale – Mem. Masse
 Segmentation
 Pile et Tas
 Pagination
 exceptions et signaux
Lorsqu’une interruption ou une exception se produit, le CPU stoppe l’exécution du programme en cours et donne la main à une procédure spécifiquement écrite pour traiter l’évènement matériel venant de se produire (fonction do_page_fault du kernel Linux dans le cas d’exception, présent dans /arch/<cpu>/mm/fault.c). Ces fonctions sont appelées ISR’s (Interrupt Software/Service Routine) dans le cadre des interruptions. Observons les familles d’exceptions supportées sur architecture Intel IA-32 :
68 – copyleft

## Slide 69
MEMOIRE
Introduction – Hiérarchie – MMU – Mem. Cache – Mem. Principale – Mem. Masse
 Segmentation
 Pile et Tas
 Pagination
 exceptions et signaux
Chacune de ces familles d’exception englobe différents types de défauts. Prenons en une à titre d’exemple, celle associée aux opérations arithmétiques flottantes hors instructions vectorielles (#MF ou Math Fault) :

## Slide 70
MEMOIRE
Introduction – Hiérarchie – MMU – Mem. Cache – Mem. Principale – Mem. Masse
 Segmentation
 Pile et Tas
 Pagination
 exceptions et signaux
Sur architecture Intel, les exceptions matérielles sont répertoriées en 3 grandes classes :
Fault : Lorsqu’une exception de ce type arrive, elle peut en général être corrigée et peut potentiellement autoriser la continuité d’exécution du programme ayant causé le défaut (dépend de la stratégie de l’OS). Sous Linux, si un défaut de ce type est détecté, le kernel prend l’initiative d’envoyer un signal (SIGSEGV, SIGFPE, SIGILL, SIGBUS) au processus à la cause du défaut. Par défaut, le processus est alors mis à mort.
Abort : Défaut critique pour le système, le processus en cause n’est pas autorisé à reprendre la main

## Slide 71
MEMOIRE
Introduction – Hiérarchie – MMU – Mem. Cache – Mem. Principale – Mem. Masse
 Segmentation
 Pile et Tas
 Pagination
 exceptions et signaux
Trap: Ce type d’exception n’est pas un défaut matériel, prenons l’exemple de l’exception #BP ou Break Point. Il s’agit, dans le cas présent, d’un opcode de 1 octet (instruction breakpoint = INT3) remplaçant le premier octet de l’opcode de chaque instruction du programme sous test. Ce type d’exception peut être utilisé comme alternative par les outils de debuggage (signal SIGTRAP). En effet, le debugger sera alors appelé à l’exécution de chaque instruction.

## Slide 72
MEMOIRE
Introduction – Hiérarchie – MMU – Mem. Cache – Mem. Principale – Mem. Masse
 Segmentation
 Pile et Tas
 Pagination
 exceptions et signaux
Intéressons nous maintenant aux signaux UNIX et à l’implémentation sur système UNIX-like comme Linux. Attention, ne pas confondre :
interruptions et exceptions : événements matériels
signaux : notifications logicielles asynchrones envoyées par le kernel à un processus ou thread cible suite à un évènement matériel ou logiciel. Les appels système kill et signal permettent respectivement d’envoyer un signal (évènement logiciel) et de capturer un signal (évènement matériel ou logiciel) depuis un processus.

## Slide 73
MEMOIRE
Introduction – Hiérarchie – MMU – Mem. Cache – Mem. Principale – Mem. Masse
 Segmentation
 Pile et Tas
 Pagination
 exceptions et signaux
En cas d’occurrence, le kernel stoppe l’exécution du processus cible (fait au niveau hardware par le CPU si exception matérielle), celui-ci exécute alors une procédure spécifiquement écrite par le développeur afin de traiter le signal. Sinon, une procédure par défaut est appliquée. Observons les signaux supportés par Linux :

## Slide 74
MEMOIRE
Introduction – Hiérarchie – MMU – Mem. Cache – Mem. Principale – Mem. Masse
 Segmentation
 Pile et Tas
 Pagination
 exceptions et signaux
Observons les signaux système associés à des exceptions matérielles :
SIGSEGV : le plus célèbre, signal générant le fameux segmentation fault (core dumped). Plusieurs exceptions matérielles peuvent en être à la source : #PF page fault (page non présente en mémoire physique, exécution d’une page non-executable…), #GP General Protection (nombreux défauts principalement associés à des accès mémoire illégaux : écriture sur segment read-only, lecture d’un segment execute-only, dépassement taille limite de segment, violation de privilège, null segment selector …), …
SIGILL : exécution d’un opcode invalide (exception #UD Invalid Opcode Exception)

## Slide 75
MEMOIRE
Introduction – Hiérarchie – MMU – Mem. Cache – Mem. Principale – Mem. Masse
 Segmentation
 Pile et Tas
 Pagination
 exceptions et signaux
SIGBUS : détection d’erreur sur bus physique. Par exemple détection de défauts d’alignement (exception #AC Alignement Check Exception) ou d’adresses physiques invalides (exception #MC Machine-Check, architecture CPU dépendant).
SIGFPE : détection d’opérations arithmétiques erronées, par exemple division par zéro, valeur dé-normalisée, overflow ou underflow arihtmétique … (exceptions #XM SIMD floating point, #MF x87 floating point …).
SIGTRAP : vu précédemment, principalement utilisé par les outils de debug. Il ne s’agit pas de défaut mais d’exception matérielles voulues.

## Slide 76
MEMOIRE
Introduction – Hiérarchie – MMU – Mem. Cache – Mem. Principale – Mem. Masse
 Segmentation
 Pile et Tas
 Pagination
 exceptions et signaux
Prenons quelques exemples permettant d’illustrer quelques unes des exceptions précédemment présentées. :
SIGBUS : défaut d’alignement (activation matérielle nécessaire côté processeur)

## Slide 77
MEMOIRE
Introduction – Hiérarchie – MMU – Mem. Cache – Mem. Principale – Mem. Masse
 Segmentation
 Pile et Tas
 Pagination
 exceptions et signaux
Prenons quelques exemples permettant d’illustrer quelques unes des exceptions précédemment présentées. :
SIGBUS : défaut d’alignement (activation matérielle nécessaire côté processeur)

## Slide 78
MEMOIRE
Introduction – Hiérarchie – MMU – Mem. Cache – Mem. Principale – Mem. Masse
 Segmentation
 Pile et Tas
 Pagination
 exceptions et signaux
SIGFPE : erreur arithmétique, division par zéro (exception #MF)
SIGSEGV : erreur de segmentation (probablement exception #PF)

## Slide 79
MEMOIRE
Introduction – Hiérarchie – MMU – Mem. Cache – Mem. Principale – Mem. Masse
 Segmentation
 Pile et Tas
 Pagination
 exceptions et signaux
SIGSEGV : écriture en zone read-only (exception #GP)

## Slide 80
MEMOIRE
Introduction – Hiérarchie – MMU – Mem. Cache – Mem. Principale – Mem. Masse
 Segmentation
 Pile et Tas
 Pagination
 exceptions et signaux
SIGSEGV : intéressons-nous au célèbre stack overflow. En mode réel, celui-ci est notamment détecté par l’exécution d’instructions des familles PUSH et POP capables de lever l’exception #SS (Stack Fault) en cas de dépassement de limite du Stack Segment. Dans les autres modes mémoire, il est en général détecté par exception matérielle #PF (Page Fault), la pile étant de taille multiple de la taille d’une page mémoire. L’instruction PUSH est également capable de lever l’exception #PF (hors mode réel).

## Slide 81
MEMOIRE
Introduction – Hiérarchie – MMU – Mem. Cache – Mem. Principale – Mem. Masse
En cours de création ….
Définition d’un cache
Caches processeurs
Politiques de remplacement des lignes de cache
LRU
Random
FIFO
Méthodes d’accès
Fully associative
Direct mapped
N-way set associative

## Slide 82
MEMOIRE
Introduction – Hiérarchie – MMU – Mem. Cache – Mem. Principale – Mem. Masse
En cours de création ….
Définition
Technologies

## Slide 83
MEMOIRE
Introduction – Hiérarchie – MMU – Mem. Cache – Mem. Principale – Mem. Masse
En cours de création ….
Définition
Disque dur
Marchés
Structure mécanique et géométrie
Technologies
Autres supports
Clés usb
SDcards
DVD’s
…

## Slide 84: Merci de votre attention !